## Slide 1
人流予測の流れ（Pseudo-PFLOW-v3を改良）
① 人
国勢調査ベースの
人・世帯
② 1日の予定
活動の順番
（マルコフ連鎖）
③ 行き先の市町村
MNLで選ぶ
★ここに項を追加
④ 区内のメッシュ
従業者数と
距離で選ぶ
⑤ 店舗
capacityで選ぶ
★新施設を追加
施設計画の入れ方（A方式）
人数を直接割り当てず、capacityだけを変える
・跡地メッシュの小売従業者を +746人（売場面積54,374㎡ × 大型百貨店の原単位）
・跡地に新施設（店舗）を1つ追加
→ 選ばれやすさが変わり、人流が変わる
精度を見る基準（中京PT 2022）
中ゾーン5（中村区）の大型規模小売店に買物で来た 20,796トリップ/日の出発地
中村区内34% / 名古屋市内他区41% / 愛知県他19% / 県外6%
目標人数：18,000トリップ/日（2%標本で360件）
対象：愛知県。2%標本（sample-factor 50）で校正し、最後に全数（100%）で1回実行

## Slide 2
行き先市区町村の選び方（買物のMNL）
V(o→d) = λ₁·a₁·距離 + a₂·女性 + λ₅·a₃·同一市区町村 + a₄·高齢 + λ₂·a₅·面積 + λ₃·a₆·人口比 + λ₄·a₇·オフィス比 + β · ln(1 + 商業量_d)
P(d | o) = exp V(o→d) / Σ exp V(o→d′) （出発地から20km以内の市区町村）
 | 中身 | 誰が決めたか
a₁〜a₇ | 研究室のMNL係数（距離・性別・同一市区町村・高齢・面積・人口比・オフィス比） | 研究室（既存）
λ₁〜λ₅ | 研究室係数にかける倍率 | 中京PTで推定（追加）
β·ln(1+商業量) | 商業量＝市区町村内メッシュの卸売小売従業者の合計。capacityの変化が行き先選択に効く入口 | 中京PTで推定（追加）
研究室の同一市区町村係数a₃は勤労者・学生で0、非勤労者でもごく小さく、実質は距離が近さを表している

## Slide 3
追加：買物を大型店とそれ以外に分けた
なぜ分けるか（中京PT 2022）
・買物の22.4%は大型規模小売店への到着
・大型店の買物は遠くから来る
同じ地区内で済む割合：大型 59% / それ以外 74%
・新施設（百貨店）は大型店の来訪パターンに合わせたい
どう使うか
・買物の22.4%を確率的に「大型店の買物」とし、大型店用の係数で市区町村を選ぶ
・新施設には大型店の買物だけが来る
・残り77.6%は一般用の係数
項 | 一般の買物 | 大型店の買物
商業量の形 | ln(1 + Σ 従業者) | ln(1 + Σ 従業者²) 集積地が強く効く
β | 0.24 | 0.40
距離の倍率 λ₁ | 0.95 | 0.45（PT推定0.78を弱めた）
人口比の倍率 λ₃ | −2.84 | −12.35
同一市区町村の倍率 λ₅ | 0 | 0
係数は中京PTの到着施設別OD（愛知県内）で最尤推定。出発地域をtrain/validation/testに分け、魅力の形はvalidationで選んだ

## Slide 4
区内のメッシュと店舗の選び方・今回の修正
メッシュ（区内）
・自分の市区町村内：従業者数 ÷ 距離^1.2
・他の市区町村：従業者数に比例
（従業者数は対数をとらずそのまま＝raw、以前追加）
店舗
・メッシュ内の店舗をcapacityの比で選ぶ
・既存店舗は1店1万、新施設は10億
→ 大型店の買物が跡地メッシュに来れば、ほぼ新施設を選ぶ
修正：市区町村と店舗所在地をそろえた（--facility-city-match on）
境界のメッシュは隣の区にも登録されており、西区を選んだ人が中村区の店に着いても「西区」と出力されていた。
今回から、選んだ市区町村の店舗だけから選び、出力も店舗の所在地にした。
→ 西区からの来訪が過大（20%、PT 3%）だった問題は解消。ただし旧係数のままでは中村区内が55%に偏ったため、上記の大型店分岐を入れた。
すべて任意オプション。既定値では従来の出力と207ファイルが完全に一致することを確認済み

## Slide 5
精度① 新施設に来る人の出発地
Chart: %
| 中村区内 | 名古屋市内の他区 | 愛知県の他市町村 | 愛知県外
中京PT（参照） | 34.1 | 41 | 18.7 | 6.3
研究室モデル（2%） | 10.4 | 59.9 | 29.7 | 0
今回のモデル（全数） | 44.7 | 41 | 14.2 | 0
ずれ（TVD）
0＝PTと完全一致、1＝全く重ならない
研究室モデル 0.569
今回のモデル 0.348
改善：研究室モデルは区内10%と少なすぎ、市内他区60%と多すぎ。今回は他区41%でPTと一致
残る課題：今度は中村区内が多い（45% vs 34%）。県外は生成対象外（6%）
研究室モデル＝改良オプションなしのPseudo-PFLOW-v3に同じ計画（+746人、施設capacity 800万）を入れたもの（seed42、2%）。今回＝全数seed42。TVDは校正に使った指標そのもので外部検証ではない

## Slide 6
精度② 乱数（seed）を変えても改善するか
Chart: 出発地のずれ（TVD）
| seed42 | seed43 | seed44 | seed45
研究室モデル | 0.569 | 0.539 | 0.523 | 0.597
今回のモデル | 0.349 | 0.351 | 0.379 | 0.339
 | 研究室 | 今回
TVD 平均 | 0.557 | 0.354
TVD（愛知県内のみ） | 0.548 | 0.323
施設到着（目標360） | 198件 | 362件
capacity 1e9での到着（seed42） | 265件 | 360件
4つのseedすべてで今回の方が小さい。研究室モデルはcapacityを上げても目標人数に届かない。seed42は校正に使い、43〜45は設定を変えずに確かめた結果
研究室モデルにも同じ計画を入れ、同じ参照（中ゾーン5の大型店・買物）で計算。到着の標準偏差は研究室12件、今回24件

## Slide 7
精度③ 愛知全体では研究室の方が良い点も
指標 | 研究室 | 今回 | PT | どちらが良いか
施設を足したときの中村区の買物 | 896→896（変化なし） | +0.4%（全数） | 不明 | 今回
愛知全体の買物の行き先のずれ（TVD） | 0.138 | 0.094 | 0 | 今回
大型店以外の買物：未使用地区での当てはまり | −1.247 | −1.230 | 大きい方が良 | 今回（僅差）
愛知全体で同じ地区内に買物に行く割合 | 0.704 | 0.621 | 0.707 | 研究室
中村区に来る買物全体の出発地のずれ | 0.246 | 0.296 | 0 | 研究室
大型店の買物：未使用地区での当てはまり | −1.620 | −1.874（距離0.45） −1.579（距離0.78） | 大きい方が良 | 研究室
大型店の距離の効きを、施設の出発地に合うよう0.45まで弱めた代わりに、愛知全体では遠出が増え、近場の買物の再現は研究室モデルより悪くなった
愛知2%・seed42のbaseline（施設なし）と、Pythonで再現した行き先選択モデル（中京PT、出発地域をtrain/validation/testに分割）での値

## Slide 8
精度④ 全数（100%）で実行した結果
17,965
施設への買物到着（トリップ/日）
目標18,000に対し −0.2%
0.348
出発地のずれ（TVD）
2%の結果（0.349）とほぼ同じ
97.2%
来訪者のうち、施設がなくても
同じ名駅メッシュの店に行っていた人
＝主に周辺店からの転換
+0.4%
中村区全体の買物到着
（61,333 → 61,572）
区外の自宅から：+102〜148
愛知県・seed42の1回。実行時間は施設なし／ありとも約30分。出力：/Volumes/PFLOW_SSD/PFLOW/output/fullsample_20261014

## Slide 9
注意点と相談したいこと
1
精度は「合わせた結果」
TVDは校正に使った指標そのもの。既存の大型施設を再現するなど、外部の検証はまだ
2
距離倍率0.45は妥協
弱めるほど施設の出発地は合う（0.78→0.41、0.45→0.35、0.3→0.32）が、愛知全体の買物が遠出になりすぎる（同じ地区内：PT 71%、0.45で62%、0.3で60%）
3
目標18,000は上限ぎりぎり
名駅メッシュに来る大型店の買物をほぼ全部新施設が取って届く。現状PTの中ゾーン5の大型店着20,796/日の87%。目標値か転換の扱いを見直すか
4
中村区内からが多い
45%（PT 34%）。区内のメッシュ選びと、勤務後などの立ち寄りが原因とみている