## Slide 1
今回の進捗：結論
1
人数の自動校正は成立
仮想の新施設に3,000・6,000トリップ/日（買物）を目標にし、商業量とcapacityをコードで調整。全数で3,004件（+0.13%）・5,977件（−0.38%）
2
研究室モデルより来訪者の出発地は改善
同じ計画を入れた比較で、PTとのずれ（TVD）は0.557→0.354（2%・4seed平均）。研究室モデルは施設を足しても中村区の買物が増えない
3
出発地の分布はまだPTに合わない
3,000・6,000ケースのTVDは約0.30。中村区内からの来訪が多く（43〜45%、PT 36%）、市外からが少ない
4
来訪者の多くは周辺店からの転換
同じ名駅メッシュの店から81%（3,000）・97%（6,000）。中村区全体の買物は+3.3%・+0.4%
いずれも愛知県・seed42中心の予備結果。Javaの実装に不具合が見つかっており、発表用には修正後の再実行が必要（最後のスライド）

## Slide 2
人流予測の流れ（Pseudo-PFLOW-v3を改良）
① 人
国勢調査ベースの
人・世帯
② 1日の予定
活動の順番
（マルコフ連鎖）
③ 行き先の市町村
MNLで選ぶ
★ここに項を追加
④ 区内のメッシュ
従業者数と
距離で選ぶ
⑤ 店舗
capacityで選ぶ
★新施設を追加
施設計画の入れ方（A方式）
人数を直接割り当てず、capacityだけを変える
・跡地メッシュの商業量（卸売小売従業者）を加算：+746人（売場面積からの換算）または+6,000人
・跡地に新施設（店舗）を1つ追加し、capacityは目標人数に合うようコードで自動調整
→ 選ばれやすさが変わり、人流が変わる
精度を見る基準（中京PT 2022）
出発地：中ゾーン5（中村区）の大型規模小売店に買物で来た20,796トリップ/日の分布
中村区内34% / 名古屋市内他区41% / 愛知県他19% / 県外6%
人数：仮想施設 3,000・6,000トリップ/日（買物到着）
対象：愛知県。2%標本（sample-factor 50）で候補を探し、全数（100%）で確認・人数を自動修正

## Slide 3
行き先市区町村の選び方（買物のMNL）
V(o→d) = λ₁·a₁·距離 + a₂·女性 + λ₅·a₃·同一市区町村 + a₄·高齢 + λ₂·a₅·面積 + λ₃·a₆·人口比 + λ₄·a₇·オフィス比 + β · ln(1 + 商業量_d)
P(d | o) = exp V(o→d) / Σ exp V(o→d′) （出発地から20km以内の市区町村）
 | 中身 | 誰が決めたか
a₁〜a₇ | 研究室のMNL係数（距離・性別・同一市区町村・高齢・面積・人口比・オフィス比） | 研究室（既存）
λ₁〜λ₅ | 研究室係数にかける倍率 | 中京PTで推定（追加）
β·ln(1+商業量) | 商業量＝市区町村内メッシュの卸売小売従業者の合計。capacityの変化が行き先選択に効く入口 | 中京PTで推定（追加）
元の研究室モデルは λ＝1、β の項なし。研究室の同一市区町村係数a₃は勤労者・学生で0、非勤労者でもごく小さい

## Slide 4
追加：買物を大型店とそれ以外に分けた
なぜ分けるか（中京PT 2022）
・買物の22.4%は大型規模小売店への到着
・大型店の買物は遠くから来る
同じ地区内で済む割合：大型 59% / それ以外 74%
・新施設（百貨店）は大型店の来訪パターンに合わせたい
どう使うか
・買物の22.4%を確率的に「大型店の買物」とし、大型店用の係数で市区町村を選ぶ
・新施設には大型店の買物だけが来る設計（※実装に不具合あり、最後のスライド）
・残り77.6%は一般用の係数
項 | 一般の買物 | 大型店の買物
商業量の形 | ln(1 + Σ 従業者) | ln(1 + Σ 従業者²) 集積地が強く効く
β | 0.24 | 0.40
距離の倍率 λ₁ | 0.95 | 0.45（PT推定0.78を弱めた）
人口比の倍率 λ₃ | −2.84 | −12.35
同一市区町村の倍率 λ₅ | 0 | 0
係数は中京PTの到着施設別OD（愛知県内）で最尤推定。出発地域をtrain/validation/testに分け、魅力の形はvalidationで選んだ

## Slide 5
区内のメッシュと店舗の選び方・今回の修正
メッシュ（区内）
・自分の市区町村内：従業者数 ÷ 距離^1.2
・他の市区町村：従業者数に比例
（従業者数は対数をとらずそのまま＝raw、以前追加）
店舗
・メッシュ内の店舗をcapacityの比で選ぶ
・既存店は電話帳の登録1件ごとに1万（百貨店はテナント件数×1万。跡地メッシュの中村区の店は計322万）
・新施設の到着 ≒ U × f ÷（f＋322万） U：跡地メッシュに来る大型店の買物、f：新施設capacity
修正：市区町村と店舗所在地をそろえた（--facility-city-match on）
境界のメッシュは隣の区にも登録されており、西区を選んだ人が中村区の店に着いても「西区」と出力されていた。
今回から、選んだ市区町村の店舗だけから選び、出力も店舗の所在地にした。
→ 西区からの来訪が過大（20%、PT 3%）だった問題は解消。ただし旧係数のままでは中村区内が55%に偏ったため、上記の大型店分岐を入れた。
すべて任意オプション。既定値では従来の出力と207ファイルが完全に一致することを確認済み

## Slide 6
精度① 新施設に来る人の出発地
Chart: %
| 中村区内 | 名古屋市内の他区 | 愛知県の他市町村 | 愛知県外
中京PT（参照） | 34.1 | 41 | 18.7 | 6.3
研究室モデル（2%） | 10.4 | 59.9 | 29.7 | 0
今回のモデル（全数） | 44.7 | 41 | 14.2 | 0
ずれ（TVD）
0＝PTと完全一致、1＝全く重ならない
研究室モデル 0.569
今回のモデル 0.348
改善：研究室モデルは区内10%と少なすぎ、市内他区60%と多すぎ。今回は他区41%でPTと一致
残る課題：今度は中村区内が多い（45% vs 34%）。県外は生成対象外（6%）
研究室モデル＝改良オプションなしのPseudo-PFLOW-v3に同じ計画（+746人、施設capacity 800万）を入れたもの（seed42、2%）。今回＝夜間の目標18,000ケース（全数seed42）。TVDは校正に使った指標そのもので外部検証ではない

## Slide 7
精度② 乱数（seed）を変えても改善するか
Chart: 出発地のずれ（TVD）
| seed42 | seed43 | seed44 | seed45
研究室モデル | 0.569 | 0.539 | 0.523 | 0.597
今回のモデル | 0.349 | 0.351 | 0.379 | 0.339
 | 研究室 | 今回
TVD 平均 | 0.557 | 0.354
TVD（愛知県内のみ） | 0.548 | 0.323
施設到着（目標360） | 198件 | 362件
capacity 1e9での到着（seed42） | 265件 | 360件
4つのseedすべてで今回の方が小さい。研究室モデルはcapacityを上げても目標人数に届かない。seed42は校正に使い、43〜45は設定を変えずに確かめた結果
研究室モデルにも同じ計画を入れ、同じ参照（中ゾーン5の大型店・買物）で計算。到着の標準偏差は研究室12件、今回24件

## Slide 8
精度③ 愛知全体では研究室の方が良い点も
指標 | 研究室 | 今回 | PT | どちらが良いか
施設を足したときの中村区の買物 | 896→896（変化なし） | +0.4%（全数） | 不明 | 今回
愛知全体の買物の行き先のずれ（TVD） | 0.138 | 0.094 | 0 | 今回
大型店以外の買物：未使用地区での当てはまり | −1.247 | −1.230 | 大きい方が良 | 今回（僅差）
愛知全体で同じ地区内に買物に行く割合 | 0.704 | 0.621 | 0.707 | 研究室
中村区に来る買物全体の出発地のずれ | 0.246 | 0.296 | 0 | 研究室
大型店の買物：未使用地区での当てはまり | −1.620 | −1.874（距離0.45） −1.579（距離0.78） | 大きい方が良 | 研究室
大型店の距離の効きを、施設の出発地に合うよう0.45まで弱めた代わりに、愛知全体では遠出が増え、近場の買物の再現は研究室モデルより悪くなった
愛知2%・seed42のbaseline（施設なし）と、Pythonで再現した行き先選択モデル（中京PT、出発地域をtrain/validation/testに分割）での値

## Slide 9
目標人数の見直し：マニュアル値は大きすぎる
国交省マニュアル（大規模開発地区関連交通計画）
・商業54,374㎡ × 9,300人T.E/ha・日 ＝ 50,568人T.E
・÷2で到着25,284/日、買物71%で約18,000/日
・計算・地域区分（中村区＝三大都市圏郊外部）は正しい
・ただし原単位は「平均＋標準偏差」の設計値で、安全側に大きめ（p.11-12）
中京PTからの旧名鉄本店の推定
・中村区の大型規模小売店着：全目的29,271/日
・名駅の百貨店で按分（売場面積で36%、売上で16%）
→ 旧名鉄本店は約4,000〜10,000到着/日（推定）
・マニュアル値はこの2.5〜6倍
→ 目標を 3,000・6,000トリップ/日（買物到着）の2水準に変更して校正
夜間に試した18,000では、施設が名駅メッシュの大型店の買物をほぼ全部取ってようやく届き、来訪者の97%が周辺店からの転換だった
按分は粗い推定（面積・売上の出典はdocs/progress/20261014_旧名鉄来訪者数の推定.md）。基本ゾーン510の書き出しで絞り込みたい

## Slide 10
仮想施設3,000・6,000：人数は自動校正できた
目標/日 | 全数での到着 | 誤差 | 商業量の加算 | 施設capacity | TVD
3,000 | 3,004 | +0.13% | +6,000人 | 54万 | 0.298
6,000 | 5,977 | −0.38% | +746人 | 161万 | 0.312
手順（AIを使わないコード）
① 2%で商業量2水準×capacityを試し、人数±10%内で出発地のずれが小さい候補を選ぶ
② 全数で実行し、人数がずれたらcapacityを比で逆算して再実行（3,000は2,830件→capacity 50.5万→54万で3,004件）
MNLの係数は固定。商業量・capacityだけを動かした
Chart: 来訪者の出発地（%、愛知県内）
| 中京PT | 目標3,000 | 目標6,000
中村区内 | 36.4 | 43.3 | 44.8
名古屋市内の他区 | 43.7 | 41.5 | 40.7
愛知県の他市町村 | 19.9 | 15.2 | 14.5
全数・seed42。PTは愛知県内出発に限った割合。出力：/Volumes/PFLOW_SSD/PFLOW/output/joint_target_20261014_3000_6000_refined/（Codex実行）

## Slide 11
新施設の来訪者は、もともとどこに行っていたか
Chart: 
| 目標3,000 | 目標6,000
同じ名駅メッシュの店 | 2431 | 5788
中村区内の別メッシュの店 | 378 | 134
中村区外の店 | 183 | 54
 | 3,000 | 6,000
同じメッシュから | 81% | 97%
中村区外の店から | 6.1% | 0.9%
中村区全体の買物 | +3.3% | +0.4%
商業量の加算 | +6,000人 | +746人
人数を合わせても、多くは隣の店から移っただけ。区外からの純流入は小さい。商業量を大きく足した3,000の方が区外からの転換が多いが、条件が違うので因果比較ではない
全数・seed42。施設なしの同じ人・同じ時刻の買物先（店舗所在地）。中村区全体の買物：61,333→63,344（3,000）・61,572（6,000）

## Slide 12
注意点と相談したいこと
1
実装の不具合（予備結果である理由）
「新施設には大型店の買物だけが来る」処理が、市区町村と店の所在地をそろえる処理と組み合わせると打ち消され、一般の買物も新施設を選べていた（Claudeの実装ミス、Codexが発見）。また再生成で活動が完全には固定されていない（数百人/700万人）。修正して再実行が必要
2
出発地の分布が合わない
TVD約0.30。中村区内が多く市外が少ない。区内のメッシュの選び方と、勤務後などの立ち寄りが原因とみている。距離倍率0.45（手で弱めた値）を続けるかも要相談
3
精度は「合わせた結果」
出発地のずれは校正に使ったPTと同じ指標。既存の大型施設を抜いて再現できるかの検証はまだ
4
将来：床面積から自動で人数を出したい
店舗capacityを床面積にし、既存店でPTに合わせて校正すれば、計画の床面積を入れるだけで人数が出る。名古屋市内の大型店の面積一覧の入手が課題